## Slide 1
上节内容回顾一

## Slide 2
上节内容回顾二

## Slide 3
第一章 真空中的静电场
（三）

## Slide 4
§5.静电场中的导体，电容
这一节讨论静电场与物质的相互作用。物质的内在电结构，是电场能够对其有所作用的内在依据，造成物质的电荷结构会出现某种变化，并反过来对场有所影响，这就是场与物质的相互作用。

## Slide 5
魔术师大卫·布莱恩高压电击表演

## Slide 6
物质
导体
绝缘体
自由电荷
束缚（极化）电荷
导体（conductor）：存在大量的可自由移动的电荷，包括金属、电解液、等离子体、超导体。
导体放入静电场后，二者产生相互作用：导体中的自由电荷在静电场的作用下，会重新分布；静电场会受到导体中自由电荷的影响而发生变化。
我们这里只讨论金属导体，所得结论有的也适用于其它导体。

## Slide 7
+
+
+
+
+
感应电荷
+
感应电场
一、静电平衡

## Slide 8
定义：
处在静电场中的导体，若导体中电荷的定向运动完全停止，则称该导体处于静电平衡状态。
如果导体原来未带电，那么自由电子的定向运动就会使导体局部带电。这就是所谓的静电感应。
静电感应产生的电荷叫做感应电荷，感应电荷在导体内部就会产生附加的电场矢量 。此时导体内的总电场 由于 与 方向相反，则有：

## Slide 9
平衡条件
场强分布
电势分布
电荷分布
等势体
等势面
内无电荷
表面电荷
表面曲率
静电平衡条件及性质

## Slide 10
尖端放电
表面曲率：

## Slide 11
尖端放电（point discharge）

## Slide 12: 二、静电屏蔽

## Slide 13
静电平衡条件下，导体空腔除了具有一般导体的基本性质外 ，还有一些特殊的性质，分两种情况：
1、腔内无电荷：
（1）空腔的内表面不存在电荷；
（2）腔内无电场；
（3）腔内电势为常数。
+Q
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-
一个空腔的导体，如果内部没有带电体，则它能起到一个重要的作用：使得外部电场、电荷对腔内无影响，即具有保护内部空间的作用。称为静电屏蔽。

## Slide 14
（1）导体空腔的内表面上的电荷与腔内的电荷等值异号；
（2）腔内的电场与电势分布都由腔内电荷决定；
（3）腔内表面电荷分布与腔外情况无关，整个空间的电场和电势分布都仅受腔内电荷影响；
（4）将空腔外壁接地，腔外电场及电势分布不受腔内电荷影响。
总而言之，一个空腔导体，无论内部是否有带电体，它都能有效的隔绝或说排斥外电场的作用，起到静电屏蔽的作用。
2、腔内有电荷：

## Slide 15
例题
带电量为＋q的导体球和与它同心的带电量为－Q(Q>q)的导体球壳组成一导体组。
求：达到平衡时，各表面上电荷分布。

## Slide 16
例题
带电量为＋q的导体球和与它同心的带电量为－Q(Q>q)的导体球壳组成一导体组。
求：达到平衡时，各表面上电荷分布。
解：静电感应，球壳内表面感应出负
电荷－q’。在导体壳内作一同心高斯
面球面，因为导体内电场强度为0，
∴ ∯E·dS＝0
∴q－q’＝0
∴球壳外表面电量Q’＝q－Q

## Slide 17
例题
两平行导电板，面积为S，间距为d，且S>>d2，带电量分别为qa和qb。
求：静电平衡时，各面上电荷的面密度。

## Slide 18
例题
两平行导电板，面积为S，间距为d，且S>>d2，带电量分别为qa和qb。
求：静电平衡时，各面上电荷的面密度。
解：导体表面上的电荷面密度分别为：
σ1、σ2、σ3、σ4，由电荷守恒：
σ1S＋σ2S＝qA
σ3S＋σ4S＝qB

## Slide 19
PA和PB分别在金属板内，这两点的电场强度为0。
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
电荷分布在金属板的表面，对每一个表面单独存在时产生的电场可由高斯定理求得：
由电场的对称性得
E左dS＋E右dS＝σdS/ε0
E左＝E右＝σ/2ε0
PA和PB两点的电场强度为四个带电面的叠加。
EPA＝σ1/2ε0－σ2/2ε0－σ3/2ε0－σ4/2ε0＝0
EPB＝σ1/2ε0＋σ2/2ε0＋σ3/2ε0－σ4/2ε0＝0

## Slide 20
整理得：
σ1＋σ2＝qA/S
σ3＋σ4＝qB/S
σ1－σ2－σ3－σ4＝0
σ1＋σ2＋σ3－σ4＝0
解之得
σ1＝σ4＝(qA＋qB)/2S
σ2＝－σ3＝(qA－qB)/2S

## Slide 21: 三、电容、电容器
1、什么是电容
（1）孤立导体的电容：
孤立导体：导体的周围不存在其它导体和带电体。
理论和实验证明，孤立导体的电量和其电位的比值只与该导体的形状、尺寸和导体周围的电介质有关，这个比值称为孤立导体的电容，即
例如，求半径为R带电量为Q的孤立导体球的电容。
导体球的电位 ,
可见，电容C与q，u无关，其值取决于导体的形状和大小。正如水桶的容量与水和水位无关，取决于水桶的大小和形状。

## Slide 22
电容的单位：
国际单位制中，单位为法拉（F）
法拉=库仑/伏特
地球的电容：7.1
其它单位：微法，皮法
电容等于导体单位电势所带电量，所以电容就是容纳电荷的能力，也是储存电能的能力。

## Slide 23
（2）电容器的电容：
孤立导体的电势是受外界条件影响的。用电屏蔽的方法，用一个封闭的导体壳B把带电导体A包围起来，使电场集中在两极板之间，这时两极板的电位差就不受外界条件影响。如此构成一个电容器。电容器的电容定义为：
电容器的电容与极板大小、形状、相对位置及介质有关。

## Slide 24
例题
求：平行板电容器的电容。
解：平行板电容器的面积很大，间距很小，
边界效应可以忽略。平行板电容器的电场
集中在极板之间，电容器外没有电场，
可作一高斯面，只有电容器内的面元有
电通量EdS，包围的电荷σdS，由高斯定理可得 E＝σ/ε0 两极板的电势差为：

## Slide 25
电容器的电容：
平行板电容器的电容与极板面积S成正比，与间距d成反比。增大电容就要增大面积，减小间距。

## Slide 27
例题
由两个同心导体球组成的电容器，半径分别为R1、R2，带电量分别为＋q和－q。
求：球形电容器的电容。

## Slide 28
例题
由两个同心导体球组成的电容器，半径分别为R1、R2，带电量分别为＋q和－q。
求：球形电容器的电容。
解：由高斯定理可求出电场强度为：

## Slide 29
电容器的电容：
球形电容器的电容与两球的半径有关。

## Slide 30
例题
由两个同轴导体圆柱组成的电容器，半径分别为R1、R2，长度L>>R2－R1带电量分别为＋q和－q。
求：球形电容器的电容。

## Slide 31
例题
由两个同轴导体圆柱组成的电容器，半径分别为R1、R2，长度L>>R2－R1带电量分别为＋q和－q。
求：球形电容器的电容。
解：由高斯定理可求出电场强度为：
电容器的电容：

## Slide 32
例题
由两个半径为a的平行长直导线，轴间距离为d>>a。线电荷密度分别为＋λ和－λ。
求：单位长度平行直导线之间的电容。

## Slide 33
例题
由两个半径为a的平行长直导线，轴间距离为d>>a。线电荷密度分别为＋λ和－λ。
求：单位长度平行直导线之间的电容。
解：由高斯定理可求出
直导线在P点产生的电场强度大小分别为：

## Slide 34
E＋和E－的方向一致，所以：
电容器的电容：

## Slide 35
任何导体之间都存在着电容，在电子线路中，这种电容称为分布电容，一般情况下分布电容值很小，可忽略不计，但在高频电路中，需要考虑分布电容。

## Slide 39
§6. 电容储能，电场能量（重点）
给电容器充电的过程，是电源把电荷从负极板移到正极板的过程，这一过程需要作功。电源需要消耗其它形式的能量来完成这一作功的过程。
在电源的作用下，电荷不断地从
B板移到A板，在时间t内，移动了
电荷q(t)，这时极板间的电势差为：
u(t)＝q/C
继续从B板移动电荷dq到A板，需要作功dA：

## Slide 40
从极板上没有电荷直到极板上带有电荷Q，电源所作的功为：
由于Q＝CU，A可以写成：
电源所作的功转换成电容器中电场储存的能量W

## Slide 41
对于平行板电容器，U＝Ed，C＝ε0S/d
∴
其中V为电容器中电场遍及的空间体积。
电能密度：单位体积中的电能。
由上式看出，电能密度只与电场强度E有关，与电荷Q、电容C无关。这说明电场中的能量是电场本身固有的。
只要存在电场，就存在能量。与电荷无关，电荷的作用是能够产生电场。

## Slide 42
上式虽然是从平行板电容器中储存的能量导出的，但它是普遍成立的。
对于不均匀电场，取一体元dV，该点的电场能量密度为w，则体元dV中储存的静电能为：dW＝wdV，
整个电场中的静电能为：

## Slide 43
正负电荷合在一起时，空间没有场，也没有电场能。
＋
＋
用外力把正负电荷分开，就需要克服库伦力作功，同时在正负电荷之间产生电场。库伦力是保守力，外力所作的功就以电场能的形式储存在电场中。在这个过程中，正负电荷并没有发生变化，只是其分布有变化。

## Slide 44
例题
半径为a，带电量为q的孤立金属球，
求：它所产生的电场储存的静电能。

## Slide 45
例题
半径为a，带电量为q的孤立金属球，
求：它所产生的电场储存的静电能。
解：由高斯定理可求出电场强度
半径为r，厚度为dr的球壳中的静电能为：

## Slide 46
整个空间中电场的能量为a到∞的积分

## Slide 47
例题
圆柱形电容器长为L，半径分别为R1、R2，长度L>>R2－R1，带电量分别为＋q和－q。
求：球形电容器的电场中的能量。
解：由高斯定理可求出电场强度为：
电场能量密度为：

## Slide 48
取圆柱薄层半径为r，厚度为dr，长为L，则体元为：
dV＝2πrLdr
体元中电场的能量：
圆桶之间的电场能量为R1到R2间的积分：

## Slide 49
电容器的并联与串联
并联时： U1＝U2＝……＝Un＝U
q＝q1＋q2＋ ……＋qn

## Slide 50
串联时： q 1＝q 2＝……＝q n＝q
U＝U1＋U2＋ ……＋Un
整理得

## Slide 51
例题
如图两电容并联
C1＝1μF，u1＝100V
C2＝1μF，u2＝200V
将电容器的正极与正极相联，负极与负极相联。
求：并联前后电容器所储存的静电能。

## Slide 52
例题
如图两电容并联
C1＝1μF，u1＝100V
C2＝2μF，u2＝200V
将电容器的正极与正极相联，负极与负极相联。
求：并联前后电容器所储存的静电能。
解：并联前
W1＝½C1u12＝½×1.0×10－6×1002＝0.005(J)
W2＝½C2u22＝½×2.0×10－6×2002＝0.04(J)

## Slide 53
总能量：W＝W1＋W2＝0.045（J）
并联后，C＝C1＋C2 ，Q＝Q1＋Q2
并联后能量减少了0.003J

## Slide 54
上节内容回顾一

## Slide 55
上节内容回顾二

## Slide 56
上节内容回顾三

## Slide 57
电介质 (Dielectric)
  是由大量电中性的分子组成的电的绝缘体
  分子中电子被原子核束缚得很紧
  内部没有自由电荷，不能导电
  紧束缚的正、负电荷在外场中是否发生变化?
  电场 电介质
  相互作用？
§7 静电场中的电介质

## Slide 58
1. 法拉第实验：电介质对电场的影响
充电的电容器两板连接到静电计，静电计指针显示两板间的电势差；
保持一切条件不变，插入电介质，静电计指示两极板间电势差减小。
分析：U0>U→E0>E，而E=E0+E→附加场E与外场E0反方向。E为介质与外电场相互作用所产生！

## Slide 59
2. 介质极化
E与外场E0反方向，说明电介质的表面出现了与极板电荷异号的电荷，这种电荷只能在分子范围内移动，与电介质是不可分离的，称为极化电荷或束缚电荷。
电介质在外电场作用下，其表面甚至内部出现极化电荷的现象，叫做电介质的极化。
电介质中的总电场为两个电场之和：
E=E0+E0

## Slide 60
3. 介质微观结构
中心模型：
  在分子中，所有正点荷和所有负点荷分别集中于两点上，称为正、负电荷的中心。
  电荷分布是对时间的积累，其中心则是在此基础上对空间的平均。
介质分类
  无极分子：无外场时分子电荷的正负中心重合，无固有电偶极矩。如：He, Ne, O2, CO2, CH4
  有极分子：无外场时分子电荷的正负中心分开，有固有电偶极矩，如:水, HCl, NH3, CH3OH

## Slide 61

+
-
无外场时(热运动)
p
无序排列整体对外不呈现电性！
正电中心
无极分子 有极分子

## Slide 62

+q
-q
Pe
M
E
F1
F2

+q
-q
Pe
M
x
F1
F2
电偶极子在E中的受力 F=(p)E(r)
电偶极子在E中的力矩 M=pE
F=0 (均匀电场)； F0 (非均匀电场)
均匀外场中电偶极子不受力
在外电场力矩作用下，p总是向与E一致的方向偏转

## Slide 63
4. 极化的微观机制
(1) 无极分子的极化
无外电场时，无极分子的正、负电荷重心重合，p分子=0，
→  p分子=0 ，
外电场使得正、负电荷中心发生位移，不再重合，形成电偶极子，表面出现束缚电荷。
极化是电荷中心相对位移的结果，故称为位移极化。

## Slide 64
(2) 有极分子的极化
无外电场时，有极分子就相当于一个电偶极子，只是由于热运动而排列无序。
p分子0， p分子=0，
外电场使得分子电偶极矩受力矩作用而转向外场方向，表面出现束缚电荷。
极化是分子电偶极矩转向的结果，故称为取向极化。

## Slide 65
***几点说明：
在外电场中均匀介质内电中性，表面出现极化电荷
极化电荷不能在电介质内部自由移动，更不能转移到到其它带电体（对比：导体中的自由电荷）。
介质极化过程中无电荷宏观移动，只有微观束缚电荷的变化；（对比：静电感应有电荷的宏观移动，出现感应电荷）
无外场时分子的电偶极矩称固有电偶极矩；外电场引起的电偶极矩称感应电偶极矩（远小于前者)。
无极分子只有位移极化，感生电矩的方向沿外场方向；有极分子有两种极化，取向极化>>位移极化。
极化电荷的电场使介质中实际电场减弱，电中性有电场。

## Slide 66: 电介质与导体的区别
 | 电介质 | 导体
导电性 | 不导电 | 导电
在静电场中 | 电子和原子核在电场作用下在原子范围内作微观的相对位移 | 自由电子在电场作用下脱离所属原子作宏观移动
静电平衡时 | 内部场强E0 | 内部场强E=0

## Slide 67: §8 电介质中的高斯定理、环路定理
一、电介质中的电场强度
电介质被极化后，产生极化电荷，这些极化电荷要产生电场——附加电场，用表示。
电解质内部任意一点的电场强度E应等于极板上的自由电荷产生的电场强度E0与极化电荷产生的电场强度E’的矢量和：

## Slide 68
在电介质内附加电场总是与外电场方向相反， 使外加电场减弱，阻碍电介质的极化，故把附加电场叫做退极化场。
自由电荷产生的电场强度：
极化电荷产生的电场强度：

## Slide 69
E0与E’的方向相反
∴ E＝E0－E’＝ σ0/ε0－σ’/ε0
E0可用真空中的平行板电容器测量出来，也可计算出来；
E’无法测量出来，也很难计算出来；
E可用介质中的平行板电容器测量出来：
将平行板电容器放入电介质（油）中，测量电势U的变化，发现电势由U0减小为U，为原来电势的1/εr倍:
εr称为相对电容率或相对介电常数

## Slide 70
相应的电场强度：
由此得出极化电荷密度是自由电荷密度的1－1/εr倍。
εr由电介质材料决定的。

## Slide 71
二、电介质中的高斯定理 电位移矢量D（重点）
存在电介质时，静电场的高斯定理仍然成立。
只不过，这里的要把电介质的退极化电场考虑在内，而这里的高斯面内电荷q除了包括自由电荷外，还应考虑电介质的极化电荷：
其中：

## Slide 72
将
代入得
高斯定理为：
移项得：
定义电位移矢量D：

## Slide 73
电介质中的高斯定理
通过高斯面的电位移通量等于高斯面包围的自由电荷的代数和，与极化电荷无关。

## Slide 74
在真空条件下，静电场的环路定理在有电介质存在的情况下仍然成立，即
也就是说，不论是真空还是存在电介质，静电场都是保守场，电场矢量的线积分与积分路径无关，或者说电场矢量沿闭合环路的线积分等于零。
三、电介质中的环路定理

## Slide 75
有了上述一系列关系，在求总电场时，就不必知道极化电荷的分布。
直接利用高斯定理，由自由电荷分布求得电位移矢量分布。
因为 ，所以求 的方法类似于真空中高斯定理的应用。
进一步，可由 求得总电场的分布。

## Slide 76
某电介质不发生击穿所能承受的最大电场强度称为该电介质的介电强度。
击穿的机理是：电介质在外场作用下，出现极化电荷，起初为束缚电荷，随着电场的增大，当达到一定数值时，束缚电荷就会脱离分子的束缚而成为自由电荷。从而使电介质的绝缘性受到破坏，成为导体。
常以伏特/米为单位来表示介电强度。如空气：3，玻璃：30，云母：200，等等。
四、介电强度

## Slide 77
例题（重点）
自由电荷面密度为±σ的带电平行板电容器，中间充满两层各向同性的均匀介质，相对介电常数分别为εr1和εr2，厚度分别为d1和d2。
求：（1）各电介质中的电场强度；
（2）电容器极板间的电势差；
（3）电容器的电容。

## Slide 78
解：电位移矢量D只和自由电荷有关，在不同介质中，电位移都相同。根据介质中的高斯定理：
∴ D＝σ0
∵ D＝ε0εrE＝εE
∴

## Slide 79
根据电势差的定义，可求出电容器两极板间的电势差：
根据电容器电容的定义：

## Slide 80
例题（重点）
R3
q
R1
R2
εr1
εr2
半径分别为R1和R3的同心导体球面组成的球形电容器，间充满相对介电常数为εr1和εr2的两层各向同性均匀介质，它们的分界线为R2的同心球面。
求：此电容器的电容。

## Slide 81
例题（重点）
R3
q
R1
R2
εr1
εr2
半径分别为R1和R3的同心导体球面组成的球形电容器，间充满相对介电常数为εr1和εr2的两层各向同性均匀介质，它们的分界线为R2的同心球面。
求：此电容器的电容。
解：在介质中做同心的球型高斯面
通过球面的电位移通量为：

## Slide 82
D＝ε0εrE＝εE
；
两极间的电势差为：

## Slide 83
电容器的电容为：

## Slide 84
同心导体球面组成的球形电容器，半径分别为R1和R2，带电量分别为±Q，电容器下半部充有电介质油，相对介电常数为εr。
求：（1）介质中任意点的电场强度和电位移矢量；
（2）电容器的电容。
例题（重点）

## Slide 85
解：分析：金属球壳是等位体，球壳间距相同，有介质处和无介质处的电场都相同。由于电介质的存在，介质中产生了极化电荷。极化电荷使金属表面的自由电荷产生重新分布，有介质的半个球表面自由电荷密度高一些，没有介质的半个球表面自由电荷密度低一些。由于电位移只与自由电荷有关，与极化电荷无关，有介质的半个球空间的电位移强一些，没有介质的半个球空间的电位移弱一些。但并不知道两个半球自由电荷是如何重新分布的。只知道整个球面的电荷为Q。

## Slide 86
；

## Slide 87
电容为

## Slide 88
也可以把球型电容看成是两个半球电容的并联。
由球型电容器可知：
同心球电容器：

## Slide 89
上节内容回顾一

## Slide 90
上节内容回顾二

## Slide 91
平行板电容器面积S，间距d，带电量为Q。一半充有电容率εr1的电介质，另一半充有电容率εr2的电介质。
求：（1）介质中任意点的电场强度和电位移矢量；
（2）电容器的电容。
例题（重点）
εr1
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
―――――――――――
εr2

## Slide 92
例题（重点）
εr1
＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
―――――――――――
εr2
解：分析：可以看成两个电容的并联。
深入分析可以看到：极板间各处的电场强度相同。由于电介质不同，极化电荷数量不同，造成自由电荷分布密度不同，由此造成电位移不同。
平行板电容器面积S，间距d，带电量为Q。一半充有电容率εr1的电介质，另一半充有电容率εr2的电介质。
求：（1）介质中任意点的电场强度和电位移矢量；
（2）电容器的电容。

## Slide 93
取一个覆盖整个电容器表面的高斯面：
；

## Slide 94
也可以看成两个面积为S/2的平板电容器并联：

## Slide 95
有电介质存在时电场的能量
平行板电容器的极板面积为S，极板间距d，中间充满相对介电常数为εr电介质。当充电后，两极板间的电势差为△u。
求：（1）电容器中电场的能量；
（2）如果切断充电电源，把电介质从电容器中抽出来，外界要作多少功。
例题

## Slide 96
解：对于平行板介质电容器，其电容为：
电势差△u＝Ed，电场的能量为：
电场的能量密度为：
此式是电场能量密度的普遍表达式。

## Slide 97
充电后，极板所带的电量为：
切断电源，极板上的电量Q不变，抽出电介质后，电容器的电容变为：
此时电容器中电场的能量为：

## Slide 98
抽出电介质前后，电容器中电场能量之差等于外界所作的功：
介质抽走以后，电场增强了，能量增加了，增加的部分来自于抽出介质时外力所作的功。

## Slide 99
球形电容器中充满了相对介电常数为εr的各向同性均匀介质。给电容充电，使其两极上带电量为±q。
求：电容器中电场的能量。
例题（重点）
解：由高斯定理求得：

## Slide 100
电容器中电场总能量为：

## Slide 101
补充例题：
一平行板电容器边长为a的正方形，间距为d，两板不严格平行，有一夹角θ，当θ<<d/a略去边缘效应。
求：电容器的电容。

## Slide 102
解1：寻找Q与U或ΔU之间的关系，有倾斜，不是均匀电场Ex，σx有变化。

## Slide 103
解2：将电容器看成无穷多个窄条电容器
极板面积：dS＝adx
极板间距：D＝d＋xsinθ
平行板电容器的电容为：

## Slide 104: 小结
一、静电场中的导体
1、静电平衡条件：
（内部电荷无定向运动）
2、导体性质（静电平衡）
（1）电场：， ，方向与表面正交
（2）电位：导体为等位体，其表面为等位面。
（3）电荷：只分布在表面上。曲率越大，电荷面密度越大。

## Slide 105
3、导体空腔的性质：
A、腔内无电荷：
（1）空腔的内表面不存在电荷；
（2）腔内无电场；
（3）腔内电位为常数。
B、腔内有电荷：
（1）导体空腔的内表面上的电荷与腔内的电荷等值异号；
（2）腔内的电场与电位分布都由腔内电荷决定；
（3）腔内表面电荷分布与腔外情况无关，整个空间的电场和电位分布都受腔内电荷影响；
（4）将空腔外壁接地，腔外电场及电位分布不受腔内电荷影响。

## Slide 106
二、静电场中的电介质
1、极化
位移极化（无极分子，有极分子）
取向极化（有极分子）
2、高斯定律
，式中D为电位移矢量。
）

## Slide 107
三、电容
1、电容
（电容只与自身的形状、尺寸、相对位置、极间介质有关。）
2、联接
（1）串联：
（2）并联：

## Slide 108
3、典型电容
（1）孤立导体球：
（2）平行板电容器：
（3）同心球形电容器：
（4）同轴柱形电容器：

## Slide 109
四、电场能量
1、电容储能
2、电场能量密度：
各向同性介质：
真空：
3、电场能量计算

## Slide 110
作业：
P355 8.41; 8.46; 8.56 ; 8.58; 8.60